# Bilaga 1, Transport av avfall till behandlingsanläggning

Om entreprenaden även inkluderar transport av avfall från återvinningscentral till behandlingsanläggning infogas följande texter i angivna avsnitt i förfrågningsunderlaget. I vissa fall är det endast enstaka ord i något stycke som behöver infogas, de är markerade med blått.

Vissa krav kräver även redovisning av entreprenören, t.ex. att tillstånd för transport av avfall ska bifogas. Korrigera därför även bilagan ”Formulär Kvalificering” enligt dessa krav. Även À-prislistan behöver kompletteras med priser för transport av respektive avfallsslag om transporter ingår. Det kan även vara lämpligt att begära pris för alternativ avlämningsplats för avfallet.

Mer information om kraven i hela avsnittet finns i fördjupningstexterna ”Fordon för avfallshämtning”, ”Miljökrav på fordon m.m.” och ”Trafiksäkerhet” till Avfall Sveriges rapport 2017:20 ”Mall för upphandling av avfallshämtning”.

## 1.4 Syftet med upphandlingen

Syftet med upphandlingen är att uppfylla kommunens skyldighet att omhänderta grovavfall, dvs. skrymmande hushållsavfall, och farligt avfall från hushållen samt att transportera bort och behandla hushållsavfall.

## 3.3 Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivaren ska arbeta aktivt med arbetsmiljö, trafiksäkerhet och personalfrågor så att uppdraget kan genomföras i enlighet med kravspecifikationen, eller bättre.

Anbudsgivaren ska ha tillstånd för transport av avfall av de slag som uppdraget avser. Nystartade och utländska företag ska ha dessa tillstånd i god tid innan avtalet träder i kraft.

- Kopior på aktuella tillstånd för transport av avfall. Nystartade eller utländska företag ska som bevis vid anbudsgivningen redovisa en plan för hur kravet på tillstånd för transport av avfall ska kunna vara uppfyllt senast när avtalet träder i kraft.

## 5.1 Allmänna krav

Entreprenören ska lämna de uppgifter för statistik och beräkning av nyckeltal som beställaren begär för samtliga avfallsfraktioner som ingår i uppdraget, och med den regelbundenhet beställaren kräver. På begäran ska vågsedlar och tippkvitton kunna uppvisas.

## 5.2 Äganderätt till avfall

Entreprenörens hantering av avfallet eller annat material inlämnat till återvinningscentral medför inte att denne blir ägare till avfallet eller materialet.

Avfallet ska avlämnas på angivna platser utan kostnad för entreprenören. Beställaren svarar för samtliga behandlingsavgifter.

Transporterat avfall får inte blandas med avfall från andra uppdrag utan beställarens medgivande.

### 5.3.1 Allmänt

Verksamheten ska bedrivas med kompetent och serviceinriktad personal som har den utbildning som krävs för uppdraget i fråga. Personalen ska fortlöpande genom entreprenörens försorg ges adekvat och kontinuerlig utbildning inom områdena service, miljö, körteknik, trafiksäkerhet och arbetsmiljö samt informeras om alla förändringar som påverkar arbetet. Rutiner ska finnas för hur kommunikation och information till och från samtlig personal ska genomföras på ett effektivt sätt, inom rimlig tid.

### 5.3.6 Skyddsutrustning och kläder

Entreprenören svarar för att personalen har tillgång till och använder erforderlig skyddsutrustning och kläder. Första hjälputrustning ska finnas lättillgängligt för personalen, dock minst i utrymme för förvaring av farligt avfall, personalutrymme och lastmaskin samt i fordon.

## 5.4 Fordon för avfallstransport

### 5.4.1 Allmänt

Fordonen ska vara besiktigade och godkända samt uppfylla de säkerhetskrav som krävs med avseende på uppdragets art.

### 5.4.2 Miljöklassning och bränsle

Tunga fordon som används regelbundet varje vecka i detta uppdrag ska minst uppfylla emissionskraven motsvarande Euro X. Övriga tunga fordon ska minst uppfylla emissionskraven motsvarande Euro Y. För reservfordon se punkt 5.7.6.

Lätta lastbilar som används regelbundet varje vecka i detta uppdrag ska minst uppfylla emissionskraven motsvarande Euro Z.

Personbilar som används regelbundet varje vecka i detta uppdrag ska uppfylla kriterierna för miljöbil enligt förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1).

Miljöklassning av fordon är färskvara. Därför är det svårt att ange miljöklass eller Euroklass i en mall som avser uppdrag som ska göras några år fram i tiden. Om beställaren vill att entreprenören ska använda nya fordon i entreprenaden räcker det med att man ställer ett sådant krav. Då blir det automatiskt den bästa tillgängliga miljöklassen eftersom nya fordon med sämre miljöklass inte får säljas. Om man däremot accepterar begagnade fordon måste man formulera kraven tydligare.

Beställaren kan kräva att fordon ska drivas med förnyelsebart drivmedel, t.ex. biogas men måste då samtidigt försäkra sig om att det finns biogastankställe att tillgå. Det bör i så fall anges i förfrågningsunderlaget var tankställe finns.

### 5.4.3 Utrustning

Samtliga tunga fordon som ska användas för avfallstransport ska vara försedda med

- Backningskamera och monitor

- Backningsvarnare

- Varningslykta som kan ge orangegult blinkande/pulserande sken

- Alkolås som kan lagra data

- Stödsystem för att eliminera hastighetsöverträdelser, typ ISA-system, som kan lagra data

- Stödsystem för sparsam körning som ger föraren återkoppling på körsätt, med information om medel- och momentanförbrukning av bränsle. Systemet ska kunna lagra data.

Fordonen ska även ha följande lös utrustning:

- Trådlös handsfreeutrustning för förarens mobiltelefon

- Brandsläckare av godkänd typ, klass B

- Saneringsutrustning för eventuellt oljeläckage

- Förbandsutrustning

- Sopborste och skyffel

Ovanstående är exempel på utrustning som kan krävas i fordon.

### 5.4.4 Däck

Följande krav ska gälla för fordonsdäck:

- Entreprenören ska ha riktlinjer/rutiner för att säkerställa att däck har minst lagstadgat mönsterdjup och inte är skadade.

- Fordonen ska ha däck med tillräckligt mönsterdjup, dubb eller annan lämplig utrustning, som möjliggör att uppdraget kan fullgöras även vid vinterväglag.

- Miljömärkta däck ska användas om sådana finns att tillgå för fordonet i fråga.

Däck har tidigare innehållit en del farliga kemikalier men situationen har förbättrats på senare år och nya däck är så vitt man vet idag fria från de värsta ämnena. Från och med 1 januari 2013 gäller för tunga fordon krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning när vinterväglag råder under perioden 1 december – 31 mars.

### 5.4.5 Buller

Entreprenören ska minimera störande buller från fordonen och omedelbart åtgärda orsaker till detta, såsom trasiga ljuddämpare, tomgångsvibrationer, tryckluftsljud, otäta luckor, icke använd eller icke fungerande bullerdämpande utrustning, bromsskrik, etc.

### 5.4.6 Underhåll och service

Tillsyn, underhåll och service av fordon samt skador ska dokumenteras.

Förare ska vid varje transporttillfälle utföra en säkerhetskontroll av det fordon han/hon använder.

Tunga fordon ska genomgå godkända extra bromskontroller var sjätte månad hos Bilprovningen eller annan ackrediterad verkstad.

Oljor, smörjmedel och andra kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkning ska väljas framför andra om inte entreprenören kan visa att nödvändig produkt inte finns på marknaden eller är olämplig för den avsedda användningen. Med miljömärkning avses i detta fall etablerade miljömärkningar som den nordiska miljömärkningen Svanen, den europeiska EU-blomman eller Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Om underleverantör utför service och underhåll gäller kravet även denne och det ska framgå av skriftligt avtal mellan entreprenören och underleverantören.

Samtliga fordon ska hållas i ett välvårdat skick. Vid fordonstvätt ska anläggning som använder bästa möjliga reningsteknik användas.

Fordonen ska vara försedda med entreprenörens firmanamn.

### 5.4.7 Övrigt

Entreprenören ska inför starten av entreprenaden och sedan årligen eller vid förändringar redovisa en förteckning över samtliga fordon (även eventuella reservfordon) som ska användas för uppdraget. Förteckningen ska ange registreringsnummer, årsmodell, lastningskapacitet, miljöklassning, utsläpp av koldioxid och en beskrivning av hur fordonen ska användas/används. Dessutom ska uppgifter om bränsle, oljor, smörjmedel, tvättanläggning och serviceverkstad redovisas. Eventuella ändringar under året ska meddelas beställaren.

Fordon som bara används i reserv, då ordinarie fordon är ur funktion, ska minst uppfylla emissionskraven motsvarande Euro X men behöver inte uppfylla samtliga övriga krav som ställs, utöver lagkrav. Användningen ska journalföras och rapporteras till beställaren varje vecka som reservfordon används.

Beställaren bör följa upp användningen av reservfordon som inte uppfyller samtliga ställda krav. Om ett reservfordon används i stor omfattning bör det finnas en rimlig förklaring. Vissa kommuner ställer krav på att ett reservfordon inte får användas mer än ett visst antal timmar per år, t.ex. 80 timmar.

Entreprenören ska bedriva ett aktivt trafiksäkerhetsarbete. Trafiksäkerhetspolicy samt alkohol- och drogpolicy som är kända och förankrade i hela organisationen ska finnas och följas upp en gång per år.

## Kvalitet, service, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet (5.5 i mallen)

För att säkerställa beställarens krav på att god kvalitet och service uppfylls ska entreprenören ha rutiner för kvalitetssäkring av verksamheten. Entreprenörens rutiner, riktlinjer och genomförda egenkontroller ska redovisas för beställaren. På uppmaning av beställaren ska entreprenören delge denne den dokumentation som görs för att förbättra miljön, arbetsmiljön och trafiksäkerheten.

### Miljö (5.5.2 i mallen)

Komplettering med nedanstående tillägg till texten rekommenderas:

- Entreprenören ska aktivt arbeta med att effektivisera transporterna för att minska energiförbrukningen.

- Entreprenören ska årligen redovisa verksamhetens miljömål samt hur målen följs upp och utfaller.

- Entreprenören ska ha tidsatta mål och en plan för att minska beroendet av fossila bränslen.

- Entreprenören ska ha implementerade tidsatta mål och en plan för att minska drivmedelsåtgången.

- Entreprenören ska dokumentera och kvartalsvis redovisa drivmedelsåtgången, emissioner och andel förnyelsebart bränsle per kilometer och fordon. Resultaten ska även åskådliggöras för förarna.

- Entreprenören ska ha incitamentsprogram och åtgärder som syftar till att uppmuntra personalen att minska drivmedelsåtgången.

- För undvikande av kallstarter med stora avgasutsläpp ska fordon under icke arbetstid vintertid vara uppställt i garage som håller en temperatur av minst +5º C eller vara försedd med motorvärmare.

- Entreprenörens chaufförer i detta uppdrag ska vara utbildade i eller under avtalets första sex månader, och vid nyanställning inom sex månader, genomgå utbildning i sparsam körning. Innehållet ska motsvara Trafikverkets kriterier för utbildning i sparsam körning. Kunskapen ska fortlöpande upprätthållas genom information och fortbildning. Det ska inte ha förflutit mer än tre år sedan föraren genomgick utbildningen. Om så är fallet ska föraren genomgå en utbildning på nytt.

### Trafiksäkerhet (nytt stycke som infogas efter 5.5.3 i mallen)

För att öka trafiksäkerheten ska följande krav gälla:

- Användningen av ISA eller andra hastighetsanpassningssystem ska dokumenteras och följas upp. Resultatet ska regelbundet redovisas för förarna och kvartalsvis för beställaren. Riktlinjer, åtgärds- eller handlingsplaner ska finnas.

- Entreprenören ska genomföra körkortskontroller genom utdrag ur körkortsregistret två gånger per år för alla anställda som kör bil i tjänsten.

- Entreprenören ska genomföra kontroller av att giltigt yrkeskompetensbevis och i förekommande fall ADR-intyg finns för alla som behöver det.

- Vågsedlar ska kontrolleras regelbundet för att beivra körning med överlast.

- Vid transport ska kunskap och rutiner finnas för lastsäkring.

- Godkända bilbälten ska användas vid färd till och från uppställningsplats och avlämningsplats samt mellan olika delar av kommunen. Rutiner ska finnas för att säkerställa användningen och kontrollera att bälten är i funktionsdugligt skick.

- Personalen ska använda varselkläder enligt godkänd standard för arbete på väg.

- Varningslykta med orangegult blinkande/pulserande sken ska användas vid arbete på eller invid trafikerad väg.

- Entreprenören ska ha regler för att begränsa kommunikation i mobiltelefon utan handsfree under körning. Användningen av mobiltelefon bör helst undvikas helt under körning, med undantag för akuta situationer.

- Entreprenören ska ha rutiner för att säkerställa att alkohol och droger inte förekommer i samband med arbetet. Rutiner för handhavande av alkolås ska finnas samt åtgärdsprogram och rehabiliteringsplan att använda om förare har alkoholproblem.

- Entreprenören ska ha rutiner för att genomföra drogtester på förare som ska nyanställas.

- Entreprenören ska ha riktlinjer för att förhindra trötthetsrelaterade olyckor.

### Fordon för avfallstransporter (nytt stycke som infogas i 5.6.2 i mallen)

I uppdraget ingår att entreprenören ska hålla med fordon samt släp för transport av lastväxlarbehållare. Antalet fordon anpassas efter kraven i avsnitt 5.7.7.

## Transport av avfall (nytt stycke som infogas efter 5.8 i mallen)

De fraktioner för vilka entreprenören ska ansvara för transport framgår av À-prislistan, bilaga X.

Låg bullernivå ska eftersträvas vid körning och lastning.

Avfallsfraktionerna ska avlämnas vid följande behandlingsanläggningar:

Annan avlämningsplats kan tillfälligt förekomma vid exempelvis driftstörning

Ange till vilka behandlingsanläggningar respektive avfallsfraktion ska transporteras, öppettider för anläggningen samt andra krav på tjänsten som inte framgår av övriga avsnitt.

### Försäkringar (6.2.4 i mallen)

Entreprenören ska teckna trafikförsäkringar, försäkringar för egendomsskada eller skada på tredje man som vållas av entreprenören eller dennes personal, samt andra för verksamheten nödvändiga försäkringar.